| Technická univerzita v Liberci |
| --- |
| Závěrečná zpráva Rozvojový projekt 2007 |
| Program: | 7. Program na podporu vytváření společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou |
| Podprogram: | spolupráce vysokých škol s průmyslem - transfer technologií do praxe, spolupráce v rámci technologických center apod. |
| Název projektu: Komplexní přístup ke komunikaci TUL s průmyslem |
| Období řešení projektu: | Od: | 1.1.2007 | Do: | 31.12.2007 |  |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 1 120 | 1 120 | 0 |
| Čerpáno | 1 120 | 1 120 | 0 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs | Zuzana Cvrčková |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | rektorát | rektorát |
| Adresa/Web: | http://www.tul.cz | http://www.tul.cz |
| Telefon: | 485 353 498, 485 353 106 | 485 353 671 |
| E-mail: | zdenek.kus@tul.cz | zuzana.cvrckova@tul.cz |

| Jméno děkana fakulty: |  |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |

| Jméno rektora: | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Projekt zahrnoval níže uvedené cíle: 1. Transfer výsledků výzkumu mezi podniky klastru Technické textilie – splněno: V rámci podniků klastru technických textilií byly prezentovány možnosti využití systému projektování a byl potvrzen zájem ze strany podniků Veba, textilní závody, a.s. Broumov, Slezan Frýdek-Místek a.s., Hedva a.s. Moravská Třebová, Silk&Progress s.r.o. Moravská Chrastová. Ve spolupráci s uvedenými podniky byly studovány zpracovávané suroviny, technologické postupy a jejich vliv na vlastnosti poloproduktů a hotových výrobků. Bylo vytipováno, že bude třeba připravit následující moduly projektování: modul příze ve spolupráci s Veba, Slezan, VÚB, Spolsin, modul jemné bavlněné tkaniny (košiloviny, sypkoviny) ve spolupráci s Veba, Slezan, modul tkaniny ze syntetických vláken ve spolupráci s podniky Silk&Progress, Hedva. 2. Příprava studií proveditelnosti pro vybrané typové projekty v oblasti projektování textilií – splněno: Pro aplikaci modulu příze do praxe byly řešeny následující úkoly: ověření vlastnosti vybraných typů jednoduchých jednokomponentních přízí a porovnání s nově vydanou statistikou Uster 2007, korekce materiálových a technologických konstant v modelech, zpřesnění postupu výpočtu směsových přízí, studium svazkové struktury nové příze Vortex, příprava metod hodnocení povrchové struktury a vnitřní struktury (orientace vláken v přízi, zaplnění, průměr, sklon vlákenných svazků) zpřesnění predikce vlastností skané příze. Pro aplikaci modulu tkaniny do praxe byly řešeny následující úkoly: Rozšíření systému o predikci vlastností jemných bavlnářských tkanin žakárského typu se střídou vazby danou stovkami nití. Obecný systém byl odvozen pouze pro tkaniny listové, se střídou vazby do 24 nití. Zpřesnění predikce vlastností listových tkanin. Ověření možnosti použití stávajícího systému pro predikci vlastností tkanin ze syntetických vláken. Vytipování nových vlastností, které je třeba začlenit do systému, začlenění predikce omaku tkanin do systému. Cíle 3., 4., 5. - splněny (plněny průběžně - viz výše) V rámci centra pokročilých robotických aplikací byli osloveni pracovníci vybraných průmyslových podniků a vytvořena praxí motivovaná zadání pro podmínky laboratoře robotiky, zajištěna práce na uvedených úlohách. V rámci diskusní platformy byl realizován komunikační prostředek na bázi Internetu pro interaktivní komunikaci mezi technickými fakultami Technické univerzity v Liberci a průmyslovou sférou s převažujícím významem pro region Liberec a okolí. 6. Navrhnutí společné komunikační platformy Byla realizována vzájemná komunikační platforma mezi TUL a průmyslovými podniky s pracovním názvem Informační fórum průmyslu a TUL (IF), která umožňuje předávat základní informace o studentských projektech, bakalářských a diplomových pracech zájemcům z řad průmyslových podniků a naopak požadavky podniků na studenty, strukturu jejich studia a zaměření, včetně nabídek diplomových, bakalářských a dalších prací. Bližší informace viz příloha. 7. Navázat spolupráci s významným regionálním uživatelem robotů (Cadence, Innovation, Denso, TRW, …..) Byla navázána spolupráce s řadou podniků, viz též příloha. Za nejvýznamnější jmenujmě ŠkodaAuto Mladá Boleslav, Denso Liberec, PREDIOSA Jablonec n. N. a ABB Elektro-Praga, Jablonec n. N.. 8. Upravit stávající laboratoř inteligentních robotů tak, aby sloužila také jako kompaktní pracoviště pro podporu schopnosti absolventů vytvářet pokročilé robotické aplikace Laboratoř robotiky byla upravena propojením tří hlavních robotů od firmy ABB do sítě s nadřazeným PC ve funkci supervizora a připojením dvou průmyslových kamer, včetně začlenění softwarového produktu Robolab. Dále bylo realizováno šest vybraných robotických aplikací včetně vypracovaných návodů řešení, které urychlují vstup studenta do problematiky. Bylo realizováno hlasové ovládání uvedených robotů. 9. Vytvořit podmínky pro zájemce z řad studentů, aby během studia mohli řešit praxí motivované projekty z oblasti pokročilé robotiky V návaznosti na předešlý bod byl vytvořen řád vstupu studentů do laboratoře mimo výukové hodiny. Dále jsou v laboratoři realizovány bakalářské a především diplomové práce, které řeší konkrétní úlohy robotické praxe, např. řízení pohybu a orientace nástroje (hořák, nástroj nanášející lepidlo apod.) upevněného na konci zápěstí robota, vůči předmětu, který se pohybuje, případně i natáčí během práce robota; zjištění orientace a polohu předmětu v pracovním prostoru robota pomocí kamery na základě tří resp. čtyř orientačních bodů; provedení předepsaných činností robota pro posunuté a otočené těleso, které bylo určeno dle předešlého bodu atd. Viz též následující bod. 10. Realizovat stáž akademického pracovníka v průmyslovém podniku s výrazným nasazením robotů (Cadence Innovation, Denso, ….) Byla zadána diplomová práce orientovaná na řízení robota firmyž Denso. Další diplomová práce zadána pro ABB Elektro Praga Jablonec nad Nisou se zaměřením na technicko-ekonomický rozbor vytvářeného robotizovaného pracoviště. |
| Kontrolova-telné výstupy | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | 1. Nastavení materiálových a technologických konstant a stanovení postupu projektování vlastností vybraných technických textilií - splněno: viz cíle 1 a 2, konkrétní rozbor je uveden v příloze 2. Ověření postupu ve vybraných podnicích klastru Technické textilie – splněno: viz bod 3 3. Studie proveditelnosti pro vybrané podniky klastru Technické textilie - splněno: jsou připraveny následující typové projekty s podniky klastru Veba, textilní závody, a.s. Broumov – predikce vlastností žakárských tkanin z kompaktních přízí – byl připraven postup predikce vlastností kompaktních přízí a tkanin, je třeba doplnit vliv raportu na pevnost tkanin, predikce vlastností listových tkanin vyrobených z přízí prstencových česaných a mykaných, kompaktních a rotorových, je třeba korigovat predikci drsnosti a prodyšnosti hustě dostavených tkanin, nově je zařazena predikce omaku (sypkoviny, ložní prádlo). Slezan Frýdek-Místek a.s – výzkum struktury a vlastností přízí Vortex s cílem projektovat vlastnosti přízí a z nich vyrobené tkaniny – výzkum je na začátku, byly připraveny metody zkoumání struktury a ověřen významný vliv jemnosti příze na její vlastnosti. Hedva a.s. Moravská Třebová – predikce vlastností tkanin vyrobených ze syntetických vláken (PES a PAD multifily) určených pro výrobu pracovních oděvů a spacích pytlů, je připraven postup projektování, je třeba doplnit vliv deformace multifilů ve vazných bodech tkaniny na strukturní parametry tkanin Silk&Progress s.r.o. Moravská Chrastová – predikce vlastností armovacích textilií pro výrobu iontoměničových membrán, je připraven postup predikce, je však třeba kontrolovat kvalitu PES a PAD monofilů určených k výrobě tkanin, a také podmínky fixace tkanin. V současné době zatím podniky nebyly schopny přesně kvantifikovat celkové náklady, neboť technický design je spojen s designem vzhledovým a strukturním a zahrnuje velký podíl tvůrčí práce. Podle předběžných testů by mohlo dojít k celkové úspoře cca 70 – 80 %. 4. Seznam kontaktovaných zástupců - Splněno: Byla navázána spolupráce s řadou podniků, jejichž seznam je uveden v příloze včetně jmen kontaktovaných osob (viz cíl 3, červen 2007). 5. „ Databáze prezentací“ Splněno: Byla provedena analýza stávajícího stavu za účelem získání požadavků a potřeb vysokých škol a odběratelské sféry. Na tomto základě byla zvolena vhodná prezentace ve formě internetové aplikace, která umožňuje bezprostřední komunikaci průmyslových podniků a TUL. V rámci realizované internetové aplikace, viz následující bod 6., jsou k dispozici dílčí prezentace jednotlivých firem, které se tak představují samy, na základě svých potřeb (viz cíl 4, 5, červen - září 2007). 6. Ukázka komunikační platformy. Splněno: Byla realizována vzájemná komunikační platforma mezi průmyslovými podniky a TUL s pracovním názvem Informační fórum průmyslu a TUL, která umožňuje předávat základní informace o studentských projektech, včetně bakalářských a diplomových prací, zájemcům z řad průmyslových podniků a naopak požadavky podniků na studenty, strukturu jejich studia a zaměření, včetně nabídek diplomových, bakalářských a případně výzkumných prací aj.. Bližší informace viz příloha. Komunikační platformu lze nalézt na adrese http://ifptul.tul.cz/ (viz cíle 4, 5, 6, červen - září 2007). 7. Základy a pravidla pro spolupráci mezi TUL a podnikem budou ujednány smluvně. Splněno: Byla navázána konkrétní spolupráce v technické oblasti s celou řadou podniků. Jedná se především o problematiku regulace a průmyslové automatizace. S řadou průmyslových partnerů byla podepsána příslušná smlouva, u některých se to očekává v blízké budoucnosti. Z nejvýznamnějších jmenujme např. Škoda Auto Mladá Boleslav, Cadence Innovation v Libáni aj. (viz cíl 7, březen 2007). 8. Sdílení prostředků v laboratoři mezi standardní výuku a řešení „praktických“ projektů bude upravena řádem laboratoře. Splněno: V laboratoři inteligentních robotů byl vytvořen vedle bezpečnostního řádu též pracovní řád všech zainteresovaných osob. Jednotlivé osoby stvrzují svým podpisem, že s řádem byli seznámeni. V Laboratoři nyní pracují osoby z různých pracovišť FM, resp. TUL (viz cíl 8, březen 2007). 9. V r. 2007 budou řešeny nejméně tři projekty se zadáním motivovaném praxí. Řešitelskou skupinou budou 2-3 studenti navazujícího studia, dozor zajistí pedagog nebo student doktorandského studia. Splněno: V současné době jsou realizovány následující práce uvedeného charakteru: Pirkl P.: Navigační systémy pro automobily. (Škoda Auto Mladá Boleslav) Chmelař V.: Technicko-ekonomický rozbor robotizova-ného pracoviště. ( ABB EPJ v Jablonci nad N.) Salii, N.: Adaptivní řízení robota (DENSO Manufacturing ) Pšenička R.: Vzájemná koordinace pohybu dvou robotů. Tvrzník M.: Simulace pohybu robota po obecné trajektorii a jeho vzájemná spolupráce s pohybujícím se dopravníkem. (viz cíl 8, 9, prosinec 2007). 10. Budou realizovány stáže akad. prac. v podnicích v celkové době 6 měsíců, při nichž se budou pracovníci podílet na řešení praktických úloh z oblasti pokročilé robotiky Proběhla jednání, stáže byly ze strany TUL nabízeny, ze strany podniků principielně přijaty, ale doposud nerealizovány. Namísto toho došlo k dohodě na společném řešení konkrétních projektů v oblasti průmyslové automatizace (viz cíl 10, prosinec 2007). 11. Proběhnou prázdninové placené praxe studentů v podnicích v celkové délce 6 měsíců, při nichž se budou pracovníci podílet na řešení praktických úloh z oblasti pokročilé robotiky. Průběžně jsou doktorandi a studenti v navazujícím stupni zapojováni do řešení společných projektů s průmyslovou praxí. Je preferována osobní přítomnost řešitelů z řad studentů na pracovištích spolupracujících firem. Účast na řešení projektů je placená (viz cíl 10, prosinec 2007). |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | nebyly změny |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. Prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 1120 | 1120 |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 500 | 583 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 80 | 0 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. Fondu | 203 | 176 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 107 | 99 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 60 | 97 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 50 | 45 |
| 2.7 | Stipendia | 120 | 120 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1120 | 1120 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| 2.1 | Mzdy | 583 |
| 2.3 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. Fondu | 176 |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 99 |
|  | BELKIN USB 2.0 | 1 |
|  | FDD 3.5"1.44MB Teac,kabely | 2 |
|  | extr. HDD 500GB | 4 |
|  | HDD WD MY BOOK | 3 |
|  | katry CF, karta SD 4GB | 3 |
|  | monitor 19", FSC Esprimo 160GB | 6 |
|  | LCD 19", přepínač k serverům | 17 |
|  | kancelářské potřeby | 14 |
|  | kabel | 2 |
|  | Notebook MSI | 35 |
|  | lampa do dataprojektoru | 12 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 97 |
|  | nákup vzorků přízí | 25 |
|  | výroba vzorků tkanin | 31 |
|  | konzultace využití dotačních fondů | 35 |
|  | server | 6 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 45 |
| 2.7 | Stipendia | 120 |

Podrobnější informace k vybraným částem řešení projektu:

Příloha 1

Fakulta textilní

### 7. Program na podporu vytváření společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou

- spolupráce vysokých škol s průmyslem - transfer technologií do praxe,  spolupráce v rámci technologických center apod.

Název projektu: Realizační příprava pilotních projektů pro klástr Technické textilie (CLUTEX)

Řešitel: Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková

1. Cíle projektu

V rámci členství Textilní fakulty TUL v klastru technických textilií (Clutex) se předpokládá přenos relevantních vědecko-výzkumných výsledků do členských podniků a řešení vybraných úkolů pro jejich potřeby. Projekt je zaměřen na mapování možností transferu výsledků výzkumu a na zpracování typových projektů.  Typové projekty se týkají projektování vlastností technických textilií.

Cíle projektu jsou:

- transfer výsledků výzkumu mezi podniky klastru „Technické textilie“,

- příprava studií proveditelnosti pro vybrané typové projekty v oblasti projektování textilií.

2. Systém projektování vlákno – příze - tkanina

Výroba textilií je založena na tradičních osvědčených postupech a zkušenostech, které byly získány za řadu let metodou „pokusu a omylu“. Konstrukce textilií ze zadaných prvků (vláken) a simulace jejích vlastností, tak jak je to známé např. u strojních součástí a stavebních konstrukcí, se zatím běžně neprovádí. Nové materiály, technologie a oblasti použití však vyžadují objektivní postupy. Cílem projektování textilií je vytvořit systém, který by umožňoval

  - předpověď vlastností textilie, aniž by byla vyrobena,

  - optimalizaci technologie se zaměřením na vlastnosti výrobku,

  - výběr optimální suroviny,

  - předpověď jakosti textilií zahrnující také pocity při nošení (omak, vzhled, atd).

V současné době jsou na fakultě textilní připraveny obecné postupy pro projektování vlastností textilií v systému vlákno – příze – tkanina. Tyto postupy byly začleněny do systému, který je kombinací původních fyzikálních modelů, regresních vztahů a databází. Uvedený systém je možno použít především k projektování vlastností běžných bavlněných přízí a režných tkanin.

3. Mapování možností aplikace systému projektování do praxe

V rámci podniků klastru technických textilií byly prezentovány možnosti využití systému projektování a byl potvrzen zájem ze strany podniků Veba, textilní závody, a.s. Broumov, Slezan Frýdek-Místek a.s., Hedva a.s. Moravská Třebová, Silk&Progress s.r.o. Moravská Chrastová. Ve spolupráci s uvedenými podniky byly studovány zpracovávané suroviny, technologické postupy a jejich vliv na vlastnosti poloproduktů a hotových výrobků. Bylo vytipováno, že bude třeba připravit následující moduly projektování:

- modul příze ve spolupráci s  Veba, Slezan, VÚB, Spolsin,

- modul jemné bavlněné tkaniny (košiloviny, sypkoviny) ve spolupráci s  Veba, Slezan,

- modul tkaniny ze syntetických vláken ve spolupráci s podniky Silk&Progress, Hedva.

4. Modul příze

Obecný postup projektování vlastností příze je na obr.1. Na vstupu je třeba zadat parametry suroviny, tj. jemnost, hustotu, délku, tvarový koeficient, pevnost a tažnost vláken, a parametry příze, tj. jemnost, zákrut, a vybrat použitou technologii výroby. Základní charakteristikou příze je zaplnění (stlačení vláken), které je výsledkem uspořádání vláken dané suroviny a technologie výroby při dané jemnosti a zákrutu příze. Na základě zaplnění lze predikovat průměr příze, chlupatost a vzhled, počet vláken v průřezu, a také její pevnost a tažnost. Většinu z uvedených vlastností výrobci a zákazníci běžně používají.  Další vlastnosti, tj. zaplnění, intenzita zákrutu, koeficient počtu vláken kn, ohybová tuhost (pro výpočet ohybové tuhosti tkaniny), jsou nezbytné k výpočtu a v některých případech je nutno naučit odborníky v praxi s nimi pracovat. Pro výpočet vlastností uvedených na obr.1 jsou připraveny fyzikální modely a regresní vztahy. Ve vztazích jsou využity materiálové a technologické konstanty, které je třeba naladit pro danou výrobu a surovinu.

Obr.1 Obecné schéma modulu příze

Pro aplikaci modulu příze do praxe byly řešeny následující úkoly:

- ověřit vlastnosti vybraných typů jednoduchých jednokomponentních přízí a porovnat je s nově vydanou statistikou Uster 2007, korigovat materiálové a technologické konstanty v modelech, zpřesnit postup výpočtu vlstností směsových přízí,

- začlenit do systému dosud nezkoumanou novou přízi Vortex se svazkovou strukturou, příze je zakrucována proudem vzduchu a není možno běžným způsobem definovat zákrut,

- zpřesnit postup výpočtu vlastností skané příze.

4.1 Jednoduchá jednokomponentní příze

Běžně používané technologie pro bavlnářské příze jsou prstencová česaná a mykaná, kompaktní česaná a mykaná a rotorová. Ze statistiky Uster 2007 byly připraveny regresní modely pro výpočet běžně používaných vlastností příze. Výsledky regresních modelů byly porovnány s výsledky získanými z původních modelů. V některých případech byly provedeny korekce materiálových a technologických konstant, zejména u přízí ze syntetických vláken. Jako příklad je uveden výpočet průměru bavlněné příze dle původního modelu na obr.2 a dle regresního modelu ze statistiky Uster 2007 na obr.3.

Obr.2 Průměr příze predikovaný dle původního modelu

Obr.3 Průměr příze predikovaný dle regresního modelu získaného z 5% statistiky Uster 2007

Vlastnosti směsových vícekomponentních přízí lze predikovat na základě znalosti vlastností přízí vyrobených z jednotlivých komponent. K tomu je třeba znát vliv směsového podílu na uvedené vlastnosti. Z dřívějších studií je znám vliv směsového podílu na vlastnosti dvoukomponentních přízí. Zpřesněním predikce vlastností jednokomponentních přízí došlo také ke zpřesnění predikce vlastností dvoukomponentních směsových přízí.

  - Příze Vortex

Hlavním omezujícím faktorem produkce klasických přízí je obvodová rychlost běžce v systému „prstenec-běžec-vřeteno“, který slouží k zakrucování a navíjení příze. Klasické příze se vyznačují velmi dobrou kvalitou, ale jsou předeny s poměrně nízkou výstupní rychlostí cca 20 m/min v závislosti na použitém materiálu a jemnosti příze. Použití rotoru místo prstence přineslo zvýšení produkce (výstupní rychlosti 150-180 m/min dle parametrů suroviny a příze), ale pokles kvality, zejména pevnosti příze. Příze Vortex je při předení zakrucována proudem vzduchu což umožňuje výstupní rychlosti až 400 m/min. Příze se vyznačuje typickou svazkovou strukturou narozdíl od převážně šroubovitého zakroucení jednotlivých vláken u klasických přízí viz obr.4. Nastavitelné parametry při výrobě příze Vortex jsou jemnost příze, průtah, průměr použité štěrbiny, tlak a doba působení vzduchu. U příze Vortex není možno běžným způsobem definovat zákrut, který ovlivňuje zaplnění a tím i další charakteristiky příze. Byly vyrobeny vzorky přízí Vortex, předené při různých vstupních parametrech a vzorky srovnávacích rotorových přízí. Byly  připraveny metody pro zkoumání povrchové struktury přízí (tj. stanovení sklonu šroubovice vlákenných svazků a průměru příze) a pro zkoumání vnitřní struktury přízí (tj.stanovení orientace vláken v přízi metodou značených vláken a korekce metody měření zaplnění příze z reálných příčných řezů). U souboru přízí byly měřeny další vlastnosti standardní technikou, tj. průměr příze, chlupatost, pevnost, tažnost a oděr. První výsledky potvrzují výrazný vliv jemnosti příze zejména na její průměr, hmotnou nestejnoměrnost, pevnost a tažnost (stejné trendy platí pro ostatní příze). Při porovnání s rotorovou přízí vykazuje příze Vortex v některých parametrech kvalitativně lepší hodnoty.

| a) zleva: kompaktní příze, prstencová příze | b) rotorová příze | c) příze Vortex |
| --- | --- | --- |

Obr.4 Povrchová struktura přízí vyrobených různou technologií

4.3 Skaná příze

Modul dvojmo skané jednokomponentní příze obsahuje výpočet základních geometrických (průměr dvojmo skané příze, skací zákrut, jemnost, seskání) a mechanicko-fyzikálních vlastností (tažnost, pevnost) ze znalosti parametrů příze jednoduché.

Průměr dvojmo skané příze je zde chápán jako „plošná“ charakteristika – střední hodnota mezi průměrem příze jednoduché (kde je zohledněn úhel sklonu osy jednoduché příze k ose příze dvojmo skané) a dvojnásobkem průměru příze jednoduché. Takto pojatý průměr dvojmo skané příze je výhodný jako vstupní parametr pro výpočet „plošných“ charakteristik tkaniny (porózita, zakrytí). Podíváme-li se na dvojmo skanou přízi jako na 3D útvar, je zbytečné hledat střední hodnotu mezi dvěma extrémními rozměry. Zde postačí definovat průměr nejmenšího válce, do něhož se dvojmo skaná příze vejde. Tento přístup byl  experimentálně ověřen u dvojmo skaných přízí o různých jemnostech, skacích zákrutech a materiálovém složení. Bylo nutno vyvinout novou metodiku, která je založena na snímání podélných pohledů na dvojmo skanou přízi, zpracování binárního obrazu morfologickými operacemi a vyhodnocování jak „plošných“ parametrů dvojmo skané příze (viz výše), tak jejího průměru, tj. průměru válce, do něhož se dvojmo skaná příze vejde.

Skací zákrut je popsán známým Koechlinovým vztahem, který, ač empirický, velmi dobře koreluje s realitou.

Jemnost dvojmo skané příze je definována jako jemnost příze družené zvětšená o míru seskání, což odpovídá skutečnosti.

Velmi problematické je vzhledem k definici seskání určení jeho konkrétní hodnoty bez možnosti experimentálního měření. Prozatím jsou jediným řešením tabelované hodnoty seskání pro určité intervaly skacích zákrutových koeficientů. Přesnějším řešením je tvorba regresních vztahů, v nichž vedle seskání a skacích zákrutů figurují jen vstupní parametry příze jednoduché. V této fázi jsou k dispozici regresní vztahy pro příze bavlněné (z jednoduchých přízí prstencových a rotorových)  skané opačným i shodným skacím zákrutem, pro příze polypropylenové a směsové polypropylenové a bavlněné příze v různých směsových podílech, všechny v širokých spektrech jemností.

Tažnost reálné dvojmo skané příze je vyšší než tažnost příze jednoduché a se vzrůstajícím skacím zákrutem její hodnota mírně vzrůstá. Do modulu projektování byl zakomponován model jednodušší, který uvažuje ekvivalenci mezi tažností jednoduché příze a příze dvojmo skané. Ukazuje se, že je v intervalu běžně užívaných skacích zákrutů postačující.

Z teoretického hlediska má nejvyšší pevnost příze družená. Jejím zakroucením a následným seskáváním se pevnost nyní již příze dvojmo skané snižuje. Experimenty ukazují, že tyto změny jsou v oblasti běžně užívaných skacích zákrutů tak malé, že lze uvažovat jednodušší alternativu, tj. dvojnásobek pevnosti příze jednoduché.

5. Modul tkanina

Schéma modulu tkanina, včetně vstupů a  výstupů je uvedeno na obr.5. Ve spolupráci s podniky klastru byl tento systém testován na výrobkovém sortimentu jednotlivých podniků. Na základě požadavků výrobců je nutno rozšířit systém o predikci nových typů tkanin a o predikci dalších vlastností tkanin. Byly stanoveny následující úkoly:

- Rozšířit systém o predikci vlastností jemných bavlnářských tkanin žakárského typu se střídou vazby danou stovkami nití. Obecný systém byl odvozen pouze pro tkaniny listové, se střídou vazby do 24  nití. Zpřesnit predikce vlastností listových tkanin.

- Ověřit možnosti použití stávajícího systému pro predikci vlastností tkanin ze syntetických vláken.

- Vytipovat nové vlastnosti, které je třeba začlenit do systému (viz tečkovaně na obr.5).

Obr. 5 Schéma stávajícího modulu tkanina (návrh nově zařazených vlastností-tečkovaně)

5.1 Geometrické vlastnosti tkanin

Existuje celá řada geometrických modelů, které popisují vztahy mezi jednotlivými parametry vazné vlny přízí obou soustav (osnovy i útku) ve tkanině. Nejvíce používané jsou Peirceův a Olofssonův model a model hyperbolický. Tyto modely popisují vaznou vlnu pomocí oblouků, úseček a jejich kombinací nebo pomocí různých funkcí (např. sinus). Vstupní parametry pro predikci vlastností tkanin jsou parametry příze (viz obr.5) a tkanin (tj. dostava osnovy a útku a vazba). Z těchto dat lze při daném modelu provázání spočítat další parametry, jako je úhel provázání, délka příze ve vazném prvku a výška vazné vlny. Dle uvedených dat je možno navrhnout optimální dostavu osnovy a útku dle požadované hustoty tkaniny a setkání osnovy a útku, které určuje zejména měrnou hmotnost (gramáž) tkanin a tažnost tkanin.

Vazba tkanin je v systému projektování definována jako matice na základě kombinace čtyř strukturních elementů představujících typy pórů ve tkanině, viz obr.6. Důležitým parametrem tkanin je porózita, kterou je možno definovat objemově nebo plošně. Porózita velmi úzce souvisí s prodyšností tkanin. Model prodyšnosti je založen na četnosti pórů dle obr.6.

Obr. 6 Strukturní modely provázání – typy pórů

Ve spolupráci s podniky klastru byla připraveny série vzorků tkanin s odlišnými konstrukčními parametry, vyrobené z různých typů přízí. Z těchto tkanin byly připraveny příčné řezy po osnově a útku technikou měkkých řezů. S využitím obrazové analýzy byly měřeny a zkoumány vztahy mezi výše uvedenými parametry.

Byla ověřena citlivost modelů pro vyjádření délky nitě ve střídě vazby a setkání. Bylo stanoveno, že pro základní vazby je vhodný Fourierův model a pro odvozené vazby je vhodný model hyperbolický.

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje geometrickou strukturu a tím i vlastnosti tkanin, je deformace nitě (staplová příze, monofil, multifil) ve vazném bodě tkaniny. Nit je ve vazném bodě aproximována nejčastěji kruhem, elipsou, Kempovým průřezem nebo čočkou. Bylo prokázáno, že významný vliv na deformaci nitě ve vazném bodě tkanin má zejména použitý typ nitě (staplová příze, hedvábí, skaná nit) a také konečná úprava tkanin, zejména kalandrování apod. U tkanin hustě dostavených (sypkoviny, damašky, padákoviny, spacákoviny) dochází k deformaci do tvaru nesymetrické čočky. U tkanin ze skané příze je vhodné použít aproximaci tvaru Kempova průřezu, případně elipsy. U středně dostavených tkanin se používá model eliptický.

Dále bylo prokázáno, že model pro hodnocení porosity a prodyšnosti tkanin je vhodný pro středně dostavené tkaniny, avšak pro hustě dostavené tkaniny nevyhovuje. U hustě dostavených tkanin dochází k deformaci pórů, a proto musí být model modifikován.

Byla hodnocena také struktura bavlnářských tkanin vyrobených ze směsových a skaných přízí. Bylo prokázáno, že základní trendy u těchto tkanin jsou shodné s tkaninami z jednokomponentní příze. Lze proto použít shodné modely provázání.

Ve spolupráci s podniky klastru byly získány parametry tkanin vyrobených ze syntetických vláken. Při ověřování stávajícího systému se ukázalo, že vzhledem k odlišné deformaci monofilů a multifilů ve srovnání s bavlnářskými přízemi je třeba korigovat použité modely provázání.

5.2 Mechanické vlastnosti

Systém projektování obsahuje predikci pevnosti, tažnosti, modulu pružnosti v tahu, smykového modulu a ohybové tuhosti tkaniny. Tyto vlastnosti závisí na konstrukčních parametrech tkanin a mechanických vlastnostech nití. Pevnost tkaniny je dána obecně součinem pevnosti příze a počtu nití na jednotku délky (dostava). Tento součin je korigován koeficientem využití pevnosti příze ve tkanině. Na řadě vzorků bavlnářských tkanin bylo prokázáno, že rozhodující vliv na pevnost tkaniny má materiál použitý pro výrobu příze. Méně významný vliv na pevnost běžných bavlnářských tkanin má technologie výroby příze a téměř nevýznamný je vliv vazby.

Byly zpřesněny hodnoty koeficientů využití pevnosti příze ve tkanině pro 100% bavlněné tkaniny a pro tkaniny směsové (ba/POP, ba/PES). Bylo prokázáno, že pro predikci tkanin ze směsových přízí lze po korekci použít klasický model odvozený z Hamburgerovy teorie lineárního mísení, který se využívá pro pevnost směsových přízí.

Byly zkoumány také pevnosti tkanin vyrobených z multifilů. Ukázalo se, že při nedostatečném dloužení a fixaci při výrobě monofilů dochází při tkaní k dodatečnému dloužení a zpevňování monofilů. Uvedený vztah pro predikci pevnosti nelze pro tyto typy tkanin použít, bude však možno využít vztah založený na statistickém modelování pevnosti vlákenných svazků.

Predikce tažnosti přízí i tkanin je velmi problematická. Tažnost tkanin závisí zejména na tažnosti příze a setkání příze ve tkanině. Klasický model tažnosti, který  využívá tažnost příze, setkání a korekční koeficient je pro sortiment výrobců sdružených v klastru zcela nevhodný. Z těchto důvodů byl odvozen nový regresní vztah, který je možno použít pro tkaniny z jednokomponentní i dvoukomponentní příze. Dlouhodobě jsou monitorovány také pracovní tahové křivky vláken, přízí a tkanin, jejich znalost by mohla pomoci při hledání nového modelu.

Na modul pružnosti, smykový modul a ohybovou tuhost zatím výrobci nemají žádné požadavky. Tyto vlastnosti ovlivňují chování tkanin ve výrobcích a bude třeba tyto souvislosti nalézt a naučit výrobce i spotřebitele s nimi pracovat.

Smykový modul a ohybová tuhost tkaniny jsou významným faktorem pro predikci omaku tkanin viz kap.5.3. Oba tyto parametry závisí na konstrukčních parametrech tkaniny, setkání, průměru přízí a ohybové tuhosti přízí. Pro predikci smykového modulu a ohybové tuhosti tkaniny je důležitou, ale problematickou veličinou ohybová tuhost příze. Bylo prokázáno, že významný vliv na ohybovou tuhost příze má materiál, jemnost příze a technologie výroby příze. Z těchto důvodů musí být pro každého výrobce připraven speciální regresní vztah. Ve spolupráci s podniky klastru byly odvozeny vztahy pro predikci ohybové tuhosti příze 100% bavlněné česané a mykané a příze směsové (bavlna/polypropylen). Byly ověřovány také vztahy pro výpočet ohybové a smykové tuhosti některých směsových přízí jednoduchých a skaných.

5.3 Další užitné vlastnosti

Součástí systému projektování vlastností je predikce tloušťky, plošné hmotnosti, drsnosti, prodyšnosti a splývavosti. Drsnost a prodyšnost tkaniny závisí především na  porózitě. Pro standardní bavlněné tkaniny (košiloviny, lůžkoviny) lze použít vztahy uvedené ve stávajícím systému projektování. Problém nastává u hustě dostavených tkanin (sypkoviny, damašky), kde dochází k deformaci pórů, a proto musí být modely modifikovány.

Ve spolupráci s podniky klastru bylo zjištěno, že je potřeba do systému projektování zařadit ještě omak, lesk, žmolkovitost a mačkavost. To však vyžaduje dlouhodobý výzkum, přípravu nových metod a speciálních vzorků. V této fázi se podařilo provést analýzu vlivu typu příze a finální úpravy jemných bavlnářských tkanin na žmolkovitost, a také připravit predikci omaku pro vybrané typy tkanin.

Omak souvisí s některými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi textilie, ale také s citlivostí člověka na vnější podněty. Omak se běžně hodnotí subjektivně, tzn., že hodnotitelé vyjadřují názor na omak textilie pomocí známek. V tomto pojetí není omak exaktně měřitelnou vlastností, což může vést ke sporům mezi výrobcem a odběratelem. Pro objektivní měření omaku byl vyvinut japonský systém KES (Kawabata evaluation system), který je však nastaven pro oděvní materiály. Na základě korelací mezi vybranými vlastnostmi ze systému KES a subjektivním hodnocením omaku byly vytvořeny vztahy pro predikci omaku pro sypkoviny a ložní prádlo.

6. Aplikace modulů projektování do praxe a studie proveditelnosti

Po zkušenostech získaných v rámci řešení projektu se ukázalo, že při aplikaci systému projektování do praxe je vhodný následující postup:

- podrobné vysvětlení funkce systému projektování a možnosti zjednodušení práce pracovníkům technického designu výrobků, ukázat možnosti výpočtu vlastností, ale také jejich optimalizace dle požadovaných hodnot,

- mapování výroby, analýza dostupných parametrů a vlastností textilií z výroby s cílem určit, které vztahy lze použít a které je nutno korigovat,

- je-li to nutné výroba speciálních vzorků, vývoj experimentálních metod a tvorba regresních vztahů (krátkodobé řešení), výzkum a příprava nových fyzikálních či statistických modelů (dlouhodobé řešení),

- vytvoření první jednoduché verze software, je nutno naučit ji používat pracovníky technického designu,  role těchto pracovníků je nezastupitelná, jejich dlouhodobé zkušeností  ve vývoji textilií při používání nového systému mohou vést ke zpřesnění a rozšíření systému.

Dalším cílem bylo zjistit jaké úspory budou moci firmy vykázat při zavedení modulu projektování. Situace se liší u jednotlivých firem podle variability,  složitosti výroby a dle nároků na kvalitu výrobků. Některé firmy např. využívají počítačově podporovaný systém pro navrhování vzorů listovkových nebo žakárských tkanin. Pomocí tohoto systému se připravuje software pro tkalcovský stav. S použitím uvedeného systému připravuje pracovník návrh nového designu (některých výrobků) cca 2 dny místo původních 30 dnů. Tento systém je zaměřený především na vizualizaci výsledné textilie a neřeší vztahy mezi parametry konstrukce a vlastnostmi vyrobených textilií. Pro hodnocení jakosti a měření užitných vlastností je nezbytné vyrobit vzorky a provést časově náročná měření. Celková odhadovaná doba činí minimálně 30 dnů. V současné době zatím podniky nebyly schopny přesně kvantifikovat celkové náklady, neboť technický design je spojen s designem vzhledovým a strukturním a zahrnuje velký podíl tvůrčí práce. Podle předběžných testů by mohlo dojít k celkové úspoře cca 70 – 80 %.

Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková

dílčí řešitel projektu

V Liberci dne  2. 1. 2008

Příloha 2

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

# Informační fórum průmyslu a TUL -

diskusní platforma spolupráce FM a FS s průmyslovou praxí

V rámci diskusní platformy, s názvem Informační fórum průmyslu a TUL (dále IF), byly stanoveny následující prioritní cíle:

- Pomoc při zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových podniků prostřednictvím trvalého přenosu inovací a přizpůsobování  odborného profilu absolventů TUL potřebám průmyslových firem, které jsou jejich potenciálními zaměstnavateli.

- Pomoci při vytváření a získávání dostatečného počtu absolventů technických oborů, které by vyhovovaly struktuře poptávky po pracovní síle a dlouhodobé hospodářské strategii státu a které musí vycházet z potřeb české otevřené ekonomiky na mezinárodním trhu.

- Podporovat všechny aktivity, které zlepšují úroveň technického školství na TUL a její spolupráce s průmyslem v celé ČR, především však v okolí Liberce.

Uvedených cílů chce IF dosáhnout především efektivní komunikací a širokou spoluprací zainteresovaných subjektů. Proto byl dále realizován informační portál se zaměřením na:

. požadavky firem na odbornou strukturu studia a profil absolventů TUL

. nabídky firem a TUL na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu

. nabídky témat diplomových, bakalářských prací a ročníkových projektů

. informace o struktuře, profilu a počtu absolventů TUL

. nabídky a požadavky na zajištění odborných praxí v průmyslu

. nabídky stipendií

Tento portál je přístupný na internetové adrese

http://ifptul.wu.cz

V rámci možné spolupráce byla provedena rešerše obdobných akcí v rámci České republiky a na základě toho navázána komunikace s projektovou kanceláří Institutu svazu průmyslu. Tato kancelář realizovala projekt s názvem Fórum průmyslu a vysokých škol, jejichž jednání probíhají zpravidla dvakrát do roka v Brně a blízkém okolí. Této akce se za TUL zúčastnil Doc. Václav Záda, konkrétně následujících jednání:

21.-22.6. 2007 FPVŠ (Fórum průmyslu a vysokých škol), Tetčice u Brna

2. 10. 2007  Konference FPVŠ, MSV Brno, Business centrum I

1.-2.11. 2007  FPVŠ , Tetčice u Brna

Jednání FPVŠ byla velmi podnětná především z důvodu cca 70 % zastoupení českých firem a prakticky desetileté existenci FPVŠ. Tím došlo k rychlému překlenutí počátečních nejistot ve výběru vhodných komunikačních aktivit a prezentací včetně rychlého výběru vhodného informačního portálu pro diskusní platformu – IF – vhodného pro TUL.

Popis webové stránky s diskusní platformou IF

Částečným úkolem bylo navrhnout podobu a funkčnost diskusní informační platformy. Podle zadání by se tato platforma měla dynamicky modifikovat podle nových informací, příspěvků, dotazů atd. Podoba této platformy byla navržena jako webová stránka, umístěná prozatím na www.ifptul.wu.cz,

a to až do doby plné funkčnosti a naplněnosti příslušnými informacemi. Tato stránka je plně dynamická, napsaná ve skriptovacím jazyce PHP s návazností na databázi vytvořenou v MySql.

Na úvodní stránce je umístěn název stránky ve tmavém rámečku s technickými motivy (obr.1). Nad rámečkem je menu pro rychlou volbu:

Home		- přechod na úvodní stránku

Kontakt	- přechod na stránku s kontakty (univerzita, webmaster apod.)

Odkazy 	- přechod na stránku s odkazy (TUL, technologická centra při TUL a průmyslu)

Na následujícím obrázku je zobrazeno hlavní menu informačního fóra.

- Centra na TUL

- Spolupráce s TUL

- zobrazí stránku se seznamem technologických center

- na každé centrum lze kliknout a zobrazí se stránka příslušného centra s podrobnostmi (presentací, kontakty, nabídkou, poptávkou atd.)

Obr. 2

- Návrhy DP, BP a RP

- zobrazí stránku se seznamem nabízených diplomových a bakalářských prací, popřípadě ročníkových projektů

- Studenti

- zobrazí stránku se seznamem studentů každý student na TUL má možnost presentovat své portfolio

- studenti se do databáze přihlašují samostatně

- možnost kontaktu s budoucím zaměstnavatelem

- student se přihlašuje pomocí svého identifikačního čísla

- portfolio ve formě strukturovaného životopisu (dosažené vzdělání, téma DP, BP a RP, zájmy, zkušenosti v oboru atd.)

- kontakt (email, tel, mobil, atd.)

- FAQ

- zobrazí stránku s často kladenými dotazy, které jsou tématicky seřazené a možnost odeslání nového příspěvku, zobrazení posledních příspěvků s odpovědí atd.

- Search

- fulltextový vyhledávač na stránkách ifptul

- Administrator

- odkaz na správu stránek

Obr. 3

- Novinky

- Aktuální a nejnovější informace se zobrazují v horním pravém rohu

- Seznam aktuálních novinek se zobrazuje na hlavní stránce

- Novinky přidává administrator, možnost přidání novinek od TUL i průmyslu (vygenerování přístupu ke spravování stránek)

- Anketa

- možnost modifikování ankety na aktuální téma, zobrazení výsledků, ochrana proti hlasování z jednoho počítače

Seznam  oslovených firem (E-mail a telefon) :

## Lucid, spol. s r.o.

Liberecká 85/67

466 01  Jablonec nad Nisou

Telefon: +420 483 320 140

Fax: +420 483 311 956

Email: lucid@lucid.cz

http://www.lucid.cz

Lisuje kovové díly pro elektrotechniku, automobily i strojírenství (BIHLER). Vyrábí náboženské (křížky, kropenky, růžence, figurky svatých), reklamní a upomínkové předměty (medaile, odznaky), bižuterní polotovary.

## MMT, s.r.o.

Revoluční 1132/40
466 01  Jablonec nad Nisou

Telefon: +420 483 388 549
Fax: +420 483 388 551
Mobil: +420 603 538 448
E-mail: mmt@mmt.cz
WWW: http://www.mmt.cz

Dodává jednoúčelové stroje, montážní linky, kontrolní a měřící zařízení, dopravní systémy, dopravníky, manipulátory, elektrické šroubováky a lisovací servo-jednotky. Finální manipulace s výrobky. Zajistíme průmyslovou automatizaci vstřikoven plastů.

## Frýdlantské strojírny - Rasl a syn, a.s.

Zelená 905
464 01  Frýdlant

Telefon: +420 482 312 131
Fax: +420 482 312 023
E-mail: odbyt@fs.rasl.cz
WWW: http://www.frystroj.cz

## CJS, s.r.o.

Čerchovská 16/10
460 07  Liberec IX-Janův Důl

Telefon: +420 482 400 066
Fax: +420 482 400 066
Mobil: +420 603 996 182
E-mail: info@cjs.cz
WWW: http://www.cjs.cz

Zabývají se vývojem, konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů (vrtací, tvářecí a střižné přípravky, kontrolní přípravky, montážní pracoviště a linky, měřicí a kalibrační pracoviště, dopravníky a ohýbačky).

## ESY, s.r.o.

Americká 856/78
460 10  Liberec III-Jeřáb

Telefon: +420 485 152 056
Fax: +420 486 143 270
E-mail: esy@esy.cz
WWW: http://www.esy.cz

Vyrábí jednoúčelové stroje a zařízení včetně automatizace, řízení strojů a procesů, programovatelné automaty, robotizovaná pracoviště. Dodává kamerové systémy. Provádí vývoj a výrobu zakázkové elektroniky a softwaru, bezkontaktní identifikaci.

## Provys CZ, s.r.o.

Belgická 400
466 05  Jablonec nad Nisou-Rýnovice

Telefon: +420 483 329 180
Fax: +420 483 329 181
E-mail: info@provys-cz.cz
WWW: http://www.provys-cz.cz

Výroba přípravků, jednoúčelových strojů, zkušebních zařízení, montážních a technologických linek pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

## PRECIOSA, a.s.

Opletalova 3197/17
466 01  Jablonec nad Nisou

Operátor: +420 488 115 111
Hotline: +420 488 115 555
Fax: +420 488 115 608
E-mail: info@preciosa.cz
WWW: http://www.preciosa.com/preciosa/cz

Vyrábíme polotovary pro bižuterii - strojně broušené šatony, šatonové růže a jiné bižuterní kameny, perle a komponenty z křišťálového skla. Dodáváme šperkové kameny broušené z kubické zirkonie i jiných materiálů. Výroba lustrových ověsů z křišťálu.

## Ulmer s.r.o.

Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce

Telefon: +420 553 757 148
Fax: +420 553 757 120
mobil: +420 605 200 701        Ing. Jan Mach – Stavebnicové systémy – Vedoucí divize
E-mail: jan.mach@ulmer.cz  
WWW: http://www.ulmer.cz

## REIS ROBOTICS CR SPOL. s.r.o.

Cernovice 173
430 01  Chomutov

Telefon: +420 474 638 511 
Fax: +420 474 638 520
mobil: +420 731 495 090         Ing. Jiří Šmejkal 
E-mail: smejkal@reisrobotics.cz  
WWW: http://www.reisrobotics.de

## GLEICH Aluminium  s.r.o.

České mládeže 1096
463 12  Liberec 25

Telefon: +420 488 578 985 
Fax: +420 488 578 986
mobil: +420 775 367 067         Ing. Roman Benda 
E-mail: aluminium@gleich.cz  
WWW: http://www.gleich.cz

## MGM, spol.s.r.o.

Čekanice 342
490 02 Tábor

Telefon: +420 381 212 037 
Fax: +420 381 256 038
mobil: +420 724 039 968         Michael Mauer – Prodej palících strojů 
E-mail: mauer@mgm-tabor.cz  
WWW: http://www.mgm-tabor.cz

Navštívené a osobně oslovené firmy:

ŠkodaAuto, Mladá Boleslav, Dr. Ing. Jaroslav Koloc

firma Staubli, Faverges, Francie (Fernando Fabre), návštěva 10.-14.9.2007

PREDIOSA, a.s. Jablonec nad Nisou, Ing. Ivo Schöta, Ing. Ondřej Šíp

EXACTEC Liberec, ing. Oldřich Dlouhý

MIGATRONIC Teplice, ing. Jaroslav Veselý, ing. Havelka

APPLIC Liberec,  ing. Vladimír Hampl, ing. David Maier, ing. Miroslav Sedlařík

Harmonic Drive AG, BRD, pobočka Zdice, ČR, ing. Vladimír Trhoň

ABB Praha (pobočka švédské firmy)

ABB s.r.o., Elektro-Praga, Jablonec n. N., Ing. Richard Krancz, ing. Jaroslav Benda

PROCON, Process Control, Ing. Vladimír Svatoň, ing. Milan Landa, Česká Lípa

CLPR, Cepol-CZ s.r.o., Ing. Leona Schubertová, Teplice

REIS Robotics, pobočka Chomutov, ing. Jiří Šmejkal

ČSZE Praha Holešovice, ing. Chejn

Některé z firem jsou uvedeny v obou seznamech. Důvod spočívá v prvotním oslovení firem e-mailem  a následující návštěvou firmy  resp. osobním pohovorem se jmenovanou osobou mimo území vlastní firmy.

Složení pracovního týmu:

Doc. Mgr. Ing. Václav Záda, FM-TUL

Ing.  Jan  Petřík, FM-TUL

Ing. Rudolf Martonka, FS-TUL

Doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

dílčí řešitel projektu

V Liberci dne 6. 12. 2007

# Text boxes

Příze

Vlákno

Zákrut

Jemnost

Tvar

Délka

Hustotaa

Zaplnění

Pevnost a tažnost tahová pracovní křivka

strain curve

Pevnost a tažnost tahová pracovní křivka

Průměr

Chlupatost

Vizualizace příč. řezu

Počet vláken

kn

Jemnost

Intenzita zákrutu

Technologie

Vzhled

Ohybová tuhost

Osnovní příze

Útková příze

Jemnost

Průměr

Nestejnoměrnost

Chlupatost

Deformace ve vazném bodu

Pevnost

Tažnost

Ohybová tuhost

Tkanina

Vazba

Dostava o,ú

Model vazného bodu, modely provázání

- póry

Úhly provázání, setkání, výšky vazné vlny

Porosita, prodyšnost, drsnost

Plošná hmotnost, tloušťka, zakrytí, splývavost

Pevnost, tažnost, smykový modul, ohybová tuhost

Omak, žmolkovitost, mačkavost

Drsnost, chlupatost tkaniny

vizualizace

A44

A1

A2

A3a

A3b

Obr.1

fulltext search

anketa

poslední novinky

rychlá volba

novinky

základní informace

main menu